威海市人民政府

关于市级河道及水利工程管理范围和

保护范围的通告

为进一步明晰河湖管理职责，确保河湖行洪安全，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《水库大坝安全管理条例》等法律法规，结合我市实际，现就市级河道及水利工程管理范围和保护范围通告如下：

一、黄垒河界河段

有堤防的河段管理范围为两岸堤防之间的水域、滩地，两岸堤防和5—10米的外护堤地；无堤防的河段管理范围按照20年一遇设计洪水位线确定。

保护范围为河道管理范围外50米相连地域。

二、崮山水库

管理范围为水库大坝及其附属建筑物、管理房及其他设施；兴利水位线高程24.60米以下的库区；大坝河槽段坡脚外240米；右坝端溢洪道边线以外10—50米。

保护范围为兴利水位线至校核洪水位线之间的库区，且宽度不小于50米；大坝管理范围外200米相连地域；溢洪道管理范围外250米相连地域。

三、所前泊水库

管理范围为水库大坝及其附属建筑物、管理房及其他设施；兴利水位线高程48.10米以下的库区；大坝河槽段坡脚外100米；左坝端坝肩外30米；右坝端溢洪道边线以外10—50米。

保护范围为兴利水位线至校核洪水位线之间的库区，且宽度不小于50米；大坝管理范围外200米相连地域；溢洪道管理范围外250米相连地域。

四、郭格庄水库

管理范围为水库大坝及其附属建筑物、管理房及其他设施；兴利水位线高程81.92米以下的库区；大坝河槽段坡脚外250米；右坝端坝肩外100米；左坝端溢洪道边线以外10—50米。

保护范围为兴利水位线至校核洪水位线之间的库区，且宽度不小于50米；大坝管理范围外200米相连地域；溢洪道管理范围外250米相连地域。

五、武林水库

管理范围为水库大坝及其附属建筑物、管理房及其他设施；兴利水位线高程87.00米以下的库区；大坝河槽段坡脚外100米；右坝端坝肩外74米；左坝端溢洪道边线以外10—50米。

保护范围为兴利水位线至校核洪水位线之间的库区，且宽度不小于50米；大坝管理范围外200米相连地域；溢洪道管理范围外250米相连地域。

六、泊于水库

管理范围为水库大坝及其附属建筑物、管理房及其他设施；征地红线以下的库区；大坝河槽段坡脚外110米；右坝端坝肩外30米；左坝端溢洪道边线外10—50米。

保护范围为兴利水位线至校核洪水位线之间的库区，且宽度不小于50米；大坝管理范围外200米相连地域；溢洪道管理范围外250米相连地域。

七、有关要求

在上述河道及水利工程管理范围和保护范围内从事活动，应当遵守下列规定：

1.禁止侵占或毁坏堤防、护岸、防汛、水文监测、水文地质监测等工程设施；

2.禁止在河流、湖泊、水库、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的

物体或种植阻碍行洪的林木及高秆作物；

3.在水利工程保护范围内，禁止从事影响水利工程运行和危害水利工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动；

4.在河道管理范围内，禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；

5.在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物或构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定防洪标准和其他有关技术要求，工程建设方案应当依照《中华人民共和国防洪法》报有关水行政主管部门审查同意；

6.在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或有毒污染物的车辆、容器；

7.禁止从事法律法规规定的其他禁止性行为。

本通告自2019年9月1日起施行，有效期至2024年8月31日。

威海市人民政府

2019年7月5日